SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA REMONTU WINDY TOWAROWO-OSOBOWEJ

W BUDYNKU IZBY AMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU

PRZY UL. KOŚCIUSZKI 127

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi opracowanie zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w szczególności wykonania robót budowlanych, właściwości robót budowlanych oraz oceny prawidłowości ich wykonania.

CPV- 45100000-0 - Roboty  w zakresie instalacji budowlanych

CPV- 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV - 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

1.   Cześć ogólna

- Nazwa zamówienia: remont dźwigu towarowo-osobowego o dźwigu Q=600 kg zlokalizowanego  wewnątrz budynku Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

- Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania remontu dźwigu towarowo-osobowego o dźwigu Q=600 kg zlokalizowanego  w budynku Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 127.

1.3 Wyszczególnienie i opis prac.

1.3.1 Zakres prac:

Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót, zał. Nr 1 do umowy.

- Wykonawca prac musi posiadać uprawnienia do modernizacji dźwigów wydane przez właściwy Oddział UDT. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentacji remontowej dźwigów we właściwym Oddziale UDT w celu jej zatwierdzenia, co stanowi podstawę do zlecenia wykonania badania doraźnego przez właściwy oddział UDT i wydania decyzji zezwalającej na eksploatację tych urządzeń. Dokumentacja powinna zawierać opis techniczny, schematy elektryczne, opisy, rysunki usytuowania tablic sterowych, świadectwa i certyfikaty. Wymieniane podzespoły powinny spełniać wymagania dyrektywy dźwigowej 95/16/WE, kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE i norm z nimi zharmonizowanych.

1.4 Informacja o terenie budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z posiadaną księgą urządzenia technicznego, która zostanie zwrócona po zakończeniu remontu dźwigu Zamawiającemu.

Organizacja robót budowlanych

Roboty budowlane obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie prac związanych z remontem dźwigu.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie od rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obrębie placu budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.

Ochrona środowiska

W czasie prowadzenia robót wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających z hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiający wskaże miejsce, w którym Wykonawca będzie mógł składować sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę materiałów i urządzeń od daty rozpoczęcia robót do daty ich zakończenia.

Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca stosować się będzie do aktualnych przepisów prawa dot. przewozu urządzeń i materiałów na teren budowy.

Ogrodzenia

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze i inne konieczne w celu zabezpieczenia prowadzonych robót przed dostępem osób postronnych.

Zabezpieczenie chodników i jezdni

Ze względu na rodzaj prac nie przewiduje się zabezpieczeń chodników i jezdni.

1.5 Określenia podstawowe

Niniejsze opracowanie stanowić będzie załącznik do umowy i w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy dla wykonania robót budowlanych dotyczących remontu dźwigu towarowo-osobowego o dźwigu  do Q=600 kg zlokalizowanego w budynku Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 127.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera zasadnicze informacje o zastosowanych rozwiązaniach technicznych odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Definicje:

- „Specyfikacje techniczne" oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych zawartych w dokumentacji zamówienia,

- „Normy" oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania,

- „Normy europejskie" oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenełec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji,

- „Odział UDT" oznacza oddział Urzędu Dozoru Technicznego,

- „Istotne wymagania" oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. •„Świadectwo Przejęcia" - protokół odbioru robót lub urządzeń.

- „Inżynier" - na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne  wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.

Każda partia podstawowych materiałów dostarczonych do wbudowania musi posiadać świadectwo jakości zawierające następujące dane:

- rodzaj, specyfikacja i ilość wyrobów,

- data zakupu, nr faktury,

- jakość tych wyrobów (poszczególne ich cechy) musi odpowiadać wymogom norm lub atestom.

Warunki transportu i składowania powinny być zgodne z ustaleniami właściwych norm lub

instrukcji producenta.

Świadectwo jakości dla każdej partii materiałów dostarczonych na budowę należy okazać

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, który w uzasadnionych przypadkach może postanowić o konieczności wykonania badań sprawdzających określone cechy materiałów.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych po

okresie gwarancyjnym. W przypadku stwierdzenia materiałów wadliwych Inspektor nadzoru

wyda polecenie o konieczności ich usunięcia z placu budowy. Polecenie takie musi być

wykonane. Świadectwa jakości dla wszystkich materiałów powinny stanowić dokumenty

załączone do protokołów odbioru robót.

3.	Wymagania   dotyczące   sprzętu   i   maszyn   niezbędnych   lub   zalecanych   do wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, którego działanie nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Używany do robót sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej oraz wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym umową Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.	Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów.

5.	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją zatwierdzoną prze UDT i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentacji projektowej a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

6.	Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki dodatkowy zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inżynier może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich i Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską lub Europejską Normą a także aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono odnośnej normy.

7.   Wymagania dotyczące obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

techniczną.

8.   Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy :

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w danej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru przy udziale wykonawcy. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru.

- Odbiór końcowy jest dokonywany po całkowitym zakończeniu robót. Zasady wykonania odbioru końcowego:

-	Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru następuje po zgłoszeniu przez
Wykonawcę

-	Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich
wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowego.

-	Odbioru dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale
Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

-	Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności dokumentacje techniczną wykonanych prac i zainstalowanych urządzeń oraz inne dokumenty ustalone przez Inspektora nadzoru.

9.   Opis sposobu rozliczenia robót

Cena wykonania robót jest ceną ryczałtową, która obejmuje wszystkie poniesione przez wykonawcę koszty do realizacji robót budowlanych określonych niniejszą specyfikacją.

10. Przepisy związane

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. , poz. 290 ze. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881ze zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. tekst jednolity z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE - (Dz.U. Nr 195 poz. 2011).

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. - w sprawie

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. tekst jednolity z 2003r. Nr 169, poz. 1650 zezm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Normy:

PN-EN 81-80 „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi

użytkowane.

Dyrektywy:

Dyrektywa dźwigowa 95/16/WE,

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE,

Dyrektywa niskonapięciowa 2006/