Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia dotyczącego remontu dźwigu towarowo-osobowego korbowego  Q=600 kg 4P-5D z dostosowaniem do dźwigu dwubiegowego ze sterowaniem zewnętrznym i wewnętrznym w zakresie:

1.  Maszynownia

- Naprawa wciągarki w tym:

  - wymiana łożyska oporowego,

  - wymiana  z dostawą nakładek hamulca 2-szczękowego  1-fazowego,

  - uszczelnienie karteru z wymiana oleju z dostawą.

- Wymiana silnika   na dwubiegowy 5,5/3,35 kW z przygotowaniem otworów w konstrukcji.

- Wymiana ogranicznika prędkości  typ MR2.

- Wymiana osłony lin nośnych  w podłodze maszynowni  z blachy cz. gr. 1,5 mm zabezpieczonej antykorozyjnie.

- Montaż osłony kół lin nośnych z blachy perferowanej oc. gr. 1,5 mm na konstrukcji wsporczej z płaskownika zabezpieczonego antykorozyjnie.

- Montaż osłony przeciwwagi z blachy perferowanej oc. gr. 1,5 mm na konstrukcji wsporczej z płaskownika zabezpieczonego antykorozyjnie

- Montaż zabezpieczenie koła linowego przed spadnięciem lin ze stali teowej ramiennej.

- Montaż zabezpieczenia otworów na przewody w podłodze maszynowni z blachy cz. gr. 1,5 mm zabezpieczonej antykorozyjnie.

- Wymiana linki ogranicznika prędkości w dźwigniowym układzie chwytaczy z linki fi 8 mm.

- Wymiana tablicy sterowej o sterowaniu wewnętrznym, dla czterech przystanków.

- Wymiana stycznika liniowego  do 60 A.

- Wymiana tablicy zasilającej WDM na instalację pięcioprzewodową.

- Wymiana tablicy oświetleniowej TOM.

- Wymiana opraw świetlówkowych (2 świetlówki w oprawie).

- Wymiana wyłącznika 1-biegunowego natynkowego na konstrukcji stalowej.

- Montaż rurek instalacyjnych fi 22 i fi 36 z poziomu stałego.

- Wymiana przewodów elektrycznych zasilających urządzenia i silnik.

- Montaż przycisku stop  jednobiegunowego.

2. Szyb

- Ustawienie  istniejących prowadnic kabinowych.

- Ustawienie istniejących prowadnic przeciwwagowych	.

- Wymiana drzwi szybowych na dwuskrzydłowe typu DW2-CZ 1600x2000 mm przy kącie rozwarcia ponad 90 stopni.

- Montaż obudowy przeciwwagi z kątownika 30x30x3 mm na wysokość 2,50 m.

- Skrócenie lin nośnych o śr. do 16 mm

- Wymiana chwytaczy o działaniu natychmiastowym.

- Wymiana wyzwalacza termicznego (zakres od 25 A do 30A).

- Wymiana wyłączników  schodowych 10 A i gniazd wtykowych 16 A.

- Wymiana opraw oświetleniowych hermetycznych.

- Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami- przewód płaski 20x1 mm2(kable zwisowe dwa pasma).

- Montaż korytek instalacyjnych 40 x 25 i rurek instalacyjnych  fi 22 mm .

- Wymiana tabliczek zaciskowych na kabinie kabla zwisowego.

- Montaż kasety jazdy kontrolnej.

- Wymiana wyłącznika zatrzymania.

- Montaż krzywek ruchomych  KP 3 do rygli.

- Wymiana przełącznika piętrowego EP.

- Wymiana wyłącznika krańcowego w szybie D 429 z rolką.

- Wymiana kasety wezwań, dzwonka.

- Montaż wyłącznika SOW 5 i przycisku stop  jednobiegunowego.

- Wymiana przewodów elektrycznych.

- Wykonanie badań: obwodu oświetleniowego, obwodu sygnalizacyjnego, obwodu sterowniczego, obwodu siłowego, uziemienia roboczego i ochronnego.

3. Wykonanie próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigu towarowo-osobowych.

4. Roboty towarzyszące.

- Zamurowanie otworu w ścianie szybu cegłą pełną.

- Osadzenie drabiny stalowej do podszybia.

- Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i ościeżach wraz z malowaniem.

Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze robót, zał. nr