Załącznik nr 1 (po zmianie) do SIWZ 
0201-ILZ.260.55.2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Zakup 2 pojazdów oznakowanych typu biuro z wyposażeniem”

Przedmiotem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, wyprodukowanych w roku 2017 r. samochodów specjalnych ze specjalistyczną zabudową typu biuro, których parametry techniczno-użytkowe i warunki zabudowy zawarto w poniższej tabeli.

Samochody specjalne mają spełniać wymagania:

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1260  z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania   pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1240),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

Oferowane samochody specjalne powinny być wolne od wad fizycznych i prawnych, 
praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

Wykonawca zapewni na oferowane samochody pełny serwis gwarancyjny autoryzowanej stacji obsługi na zasadach określonych w pkt 75-77 poniższej tabeli oraz w umowie.

Wykonawca zapewni na oferowane samochody pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla zabudowy specjalistycznej na zasadach określonych w pkt 76 poniższej tabeli.

Dla każdego z oferowanych pojazdów wykonawca musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu wraz z zabudową gwarantujące rejestrację pojazdu jako specjalnego dla min. 4 osób. Świadectwo homologacji musi być wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475).

Wypełniając zamieszczoną niżej tabelę, wykonawca w kolumnie „Spełnianie warunków” (kolumna c) :

- w komórkach oznaczonych wpisem „opis:” wpisuje parametry proponowanego urządzenia lub przedstawia opis przyjętego rozwiązania,

- w komórkach oznaczonych wpisem „spełnia/nie spełnia” zaznacza w sposób jednoznaczny, czy oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania opisane w kolumnie b tabeli.

| Lp. | Minimalne wymagania | Spełnianie warunków |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
| Dane ogólne pojazdu |
| 1. | Rodzaj pojazdu | Producent Model/typ: |
| 2. | Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego | Spełnia/nie spełnia |
| 3. | Samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2017 | Opis: |
| 4. | Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” lub „kombi” ze specjalistyczną zabudową, z możliwością przewożenia 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej (2+2) – dwa fotele w kabinie kierowcy, kanapa dwuosobowa lub 2 odrębne fotele w przedziale biurowo-magazynowym | Spełnia/nie spełnia |
| 5. | Rodzaj nadwozia – wielozadaniowe, podzielone na dwa przedziały: - część przeznaczona dla kierowcy i pasażera - część biurowo-magazynowa | Spełnia/nie spełnia |
| 6. | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t | Spełnia/nie spełnia |
| 7. | Rozstaw osi dostosowany do wymiarów pojazdów | Opis: |
| 8. | Długość całkowita pojazdu: min. 5 000 mm, max. 6 000 mm | Opis: |
| 9. | Szerokość (bez lusterek bocznych): min. 1 800 mm, max. 2 100 mm | Opis: |
| 10. | Wysokość pojazdu (bez lamp błyskowych i dodatkowych urządzeń zamontowanych na dachu): max. 2 550 mm | Opis: |
| 11. | Silnik wysokoprężny (diesel) z bezpośrednim wtryskiem paliwa z turbodoładowaniem, o pojemności skokowej w klasie 2000 cm3 mocy minimum 110 KW (pojemność oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z jego homologacji) | Opis: |
| 12. | Norma emisji spalin: Euro 6 | Opis: |
| 13. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l | Opis: |
| 14. | Skrzynia biegów manualna minimum 6-cio biegowa + bieg wsteczny | Opis: |
| 15. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | Spełnia/nie spełnia |
| 16. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem + ABS + ASR lub równoważne | Opis: |
| 17. | Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi | Spełnia/nie spełnia |
| 18. | Napęd na przednią lub tylną oś pojazdu | Opis: |
| 19. | System kontroli trakcji (ESP lub równoważny) | Opis: |
| 20. | Tempomat | Spełnia/nie spełnia |
| 21. | Autoalarm | Spełnia/nie spełnia |
| 22. | Blokada przeciwuruchomieniowa immobiliser | Spełnia/nie spełnia |
| 23. | Elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich | Spełnia/nie spełnia |
| 24. | Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka boczne | Spełnia/nie spełnia |
| 25. | Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą, przeszklone, z uchylną lub przesuwną szybą. Druga szyba zamontowana w części biurowej po prawej stronie samochodu. Szyby przyciemnione utrudniające zaglądanie do wnętrza pojazdu - technologia „przydymiania” lub „oklejania” (przyciemnienie w stopniu od 70% do 90%) | Spełnia/nie spełnia |
| 26. | Dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych, co najmniej przednia szyba przesuwana lub uchylna. Szyby przyciemnione utrudniające zaglądanie do wnętrza pojazdu - technologia „przydymiania” lub „oklejania” (przyciemnienie w stopniu od 70% do 90%) | Opis: |
| 27. | Drzwi tylne pojedyncze otwierane do góry lub podwójne otwierane na boki co najmniej 90(, z zamontowanymi światłami błyskowymi koloru niebieskiego. Światła zamontowane na wewnętrznej, dolnej/bocznej części drzwi. Widoczne dla nadjeżdżających pojazdów (przy otwartych drzwiach). Włączenie świateł na wewnętrznej, dolnej części drzwi winno być zintegrowane ze światłami na belce. | Spełnia/nie spełnia |
| 28. | Pojazd musi być zdolny do pracy w zakresie temperatur od –25 0C do +45 0C | Opis: |
| 29. | Klimatyzacja samochodowa dwustrefowa (dla kabiny kierowcy i części biurowej), co najmniej z regulacją manualną, wylot chłodnego powietrza skierowany na przedział biurowy z możliwością ustawiania kierunku nawiewu | Opis: |
| 30. | Ogrzewanie postojowe: niezależny od silnika system ogrzewania przedziału biurowego o mocy grzewczej co najmniej 2 kW z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania powinien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w całym przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Wyloty ciepłego powietrza nie powinny być umieszczone bezpośrednio przy siedzeniach. | Opis: |
| 31. | Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie. Zamawiający nie dopuszcza „skandynawskiej” funkcji włączania świateł mijania | Spełnia/nie spełnia |
| 32. | Reflektory przeciwmgłowe | Spełnia/nie spełnia |
| 33. | Samochód dostarczony na oponach letnich z felgami stalowymi i kołpakami , opony wzmocnione, tj. dostosowane do masy pojazdów, wyprodukowane w roku 2017, w rozmiarze przewidzianym w homologacji pojazdu, z wyznacznikiem prędkości co najmniej „T” | Opis: |
| 34. | Obręcze stalowe min. 16 cali | Opis: |
| 35. | Koło zapasowe pełnowymiarowe, podnośnik, klucz do zmiany koła | Spełnia/nie spełnia |
| 36. | Chlapacze przednie i tylne lub inne rozwiązanie stosowane przez producenta pojazdów | Opis: |
| 37. | Centralny zamek sterowany pilotem | Spełnia/nie spełnia |
| 38. | Min. 2 komplety kluczyków | Spełnia/nie spełnia |
| 39. | Czujniki parkowania przód i tył | Spełnia/nie spełnia |
| 40. | Tapicerka siedzeń materiałowa, o podwyższonej trwałości, (odporna na ścieranie), w ciemnej tonacji | Opis: |
| 41. | Barwa nadwozia : Nadwozie pojazdu w kolorze ciemnozielonym: 1.Nadwozie lakierowane w kolorze ciemnozielonym. Dopuszcza się także lakier metalizowany, perłowy lub opalizujący; 2.Zamawiający dopuszcza oklejenie całego samochodu folią w kolorze ciemnozielonym. Wszystkie elementy, które w standardzie są lakierowane muszą być oklejone folią odporną na odbarwienia i działania promieni słonecznych; | Opis: Rodzaj powłoki zewnętrznej nadwozia: …………………………………………… (wpisać lakier lub folia ) Kolor …………………………………………… |
| 42. | Trójkąt | Spełnia/nie spełnia |
| 43. | Gaśnica co najmniej 1 kg zamontowana w przedziale kierowcy zamontowane w uchwycie fabrycznym, w przypadku braku uchwytu fabrycznego wymagany uchwyt do gaśnicy | Spełnia/nie spełnia |
| Oznakowanie pojazdów |
| 44. | Oznakowanie (pasy odblaskowe, sygnały świetlne i akustyczne oraz napisy zewnętrzne) musi być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej. Wymiary liter (wysokość i szerokość) zostaną podane po podpisaniu umowy z wykonawcą. Pojazdy wyposażone po dwie pary reflektorów zewnętrznych typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowanych na stałe w górnej tylnej i przedniej części samochodu po jego prawej stronie i lewej stronie. Zasilanie elektryczne z zespołu dwóch akumulatorów dodatkowych | Spełnia/nie spełnia |
| 45. | Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi koloru niebieskiego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu samochodu z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” z przodu i z tyłu belki zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej. Lampy ostrzegawcze oparte o technologię LED. Zasilanie z akumulatora rozruchowego. Dwa dodatkowe światła za lub na przedniej atrapie silnika, wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej, działające wspólnie z belkami świetlnymi (z błyskownikami w technologii LED). Zasilanie z akumulatora rozruchowego. Światła zamontowane prostopadle do jezdni. Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka może być zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla samochodu uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy, sterowanie sygnałami świetlnymi oraz włączanie sygnału dźwiękowego odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze muszą spełniać warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.305). Zasilanie z akumulatora rozruchowego. Całkowita wysokość wyżej opisanej belki świetlnej nie powinna przekraczać 150 mm | Spełnia/nie spełnia |
| 46. | Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi koloru niebieskiego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu samochodu z tablicą tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści (możliwość zaprogramowania minimum 50 komunikatów w różnych językach np. niemiecki, angielski, rosyjski itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – polskie, cyrylica) np. ZJEDŹ NA PARKING, STOP, KONTROLA, tablica winna również umożliwiać wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” w trybie standardowym. Tryb wyświetlania komunikatu na tablicy winien być widoczny na panelu sterownia tablicą. Sterownik do tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu. Lampy ostrzegawcze oparte o technologię LED. Lampy wyposażone dodatkowo w lampy typu LED – pomarańczowe oraz białe (oświetlenie tylnego przedpola) podłączone do instalacji pojazdu bazowego – lampy żółte połączone z kierunkowskazami pojazdu, lampy czerwone z lampami STOP. Zasilanie z akumulatora rozruchowego. Całkowita wysokość wyżej opisanej belki świetlnej nie powinna przekraczać 150 mm | Spełnia/nie spełnia |
| 47. | Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Zmiana sygnału może też następować poprzez wciśnięcia klaksonu. Belka może być zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla samochodu uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy, sterowanie sygnałami świetlnymi oraz włączanie sygnału dźwiękowego odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze muszą spełniać warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.305). Zasilanie z akumulatora rozruchowego | Spełnia/nie spełnia |
| 48. | Odblaskowy pas wyróżniający barwy białej, z umieszczonym na nim symetrycznie, po obu stronach pojazdu, napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” barwy czarnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej | Spełnia/nie spełnia |
| 49. | Pas wyróżniający umieszczony po obu bocznych stronach oraz z tyłu pojazdu na wysokości poniżej dolnej krawędzi okien z dostosowaniem do linii nadwozia pojazdu osobowego pomiędzy przednimi i tylnymi reflektorami. W pojazdach wyposażonych w nadwozie inne niż osobowe pas wyróżniający może być umieszczony powyżej wysokości przednich reflektorów, poniżej dolnej krawędzi okien bocznych, proporcjonalnie do wysokości pojazdu | Spełnia/nie spełnia |
| 50. | Po obu bocznych stronach pojazdu, na tylnej części pasa wyróżniającego umieszczony napis barwy czarnej, wskazujący przynależność pojazdu do właściwej Izby Administracji Skarbowej, składający się z dwóch pierwszych cyfr kodu identyfikującego Izbę Administracji Skarbowej oddzielonych ukośnikiem od dwucyfrowego numeru kolejnego pojazdu (w przypadku numerów mniejszych niż 10 cyfrę poprzedza się zerem) – kody identyfikujące dla poszczególnych samochodów zostaną podane po podpisaniu umowy z wykonawcą. Po obu bocznych stronach pojazdu, nad tylną częścią pasa wyróżniającego oraz z tyłu pojazdu nad pasem wyróżniającym z lewej strony, umieszczony symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej. Symbol graficzny słuchawki telefonicznej oraz numer telefonu interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej są barwy białej. | Spełnia/nie spełnia |
| Kabina kierowcy – opis szczegółowy |
| 51. | Kabina kierowcy minimum dwuosobowa. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie | Spełnia/nie spełnia |
| 52. | Kolumna kierownicy co najmniej z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach | Spełnia/nie spełnia |
| 53. | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | Spełnia/nie spełnia |
| 54. | Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach kierowcy i pasażera | Spełnia/nie spełnia |
| 55. | Fotel kierowcy z regulacją w min. dwóch płaszczyznach, wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówek z regulacją wysokości | Spełnia/nie spełnia |
| 56. | Fotel pasażera z regulacją w min dwóch płaszczyznach, wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówek z regulacją wysokości | Spełnia/nie spełnia |
| 57. | Tapicerka kabiny - zmywalna | Spełnia/nie spełnia |
| 58. | Wykładzina podłogowa – zmywalna, zachodząca na ściany pojazdu, ułatwiająca zmywanie podłogi | Spełnia/nie spełnia |
| 59. | Komplet dywaników gumowych co najmniej przód samochodu kabina kierowcy | Spełnia/nie spełnia |
| 60 | Radioodtwarzacz z USB z technologią bluetooth umożliwiającą prowadzenie rozmów telefonicznych, min. 2 głośniki w kabinie kierowcy | Opis: |
| Przedział biurowo-magazynowy |
| 61. | Wykonawca do oferty winien załączyć projekt rysunkowy wraz z częścią opisową: - części magazynowej, - części biurowej. W projekcie wnętrza należy wykazać, że każde urządzenie/ narzędzie zostało przypisane do konkretnej półki/szafki/ szuflady/schowka, bądź zostało zamontowane w określonym miejscu. | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego załączono/nie załączono |
| 62. | Wymiary przedziału biurowo-magazynowego przeznaczonego do zabudowy: - długość – bez ograniczeń, dostosowane do wymiarów zewnętrznych - szerokość – bez ograniczeń, dostosowane do wymiarów zewnętrznych - wysokość – bez ograniczeń (min. 180 cm), dostosowane do wymiarów zewnętrznych | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 63. | Przedział biurowo-magazynowy winien znajdować się za przednimi siedzeniami pojazdu. Przedział biurowo-magazynowy składa się z: - części biurowej, - części magazynowej | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 64. | Część biurowa składa się z kanapy lub dwóch jednomiejscowych foteli i biurka z miejscem na urządzenie wielofunkcyjne W części biurowej za oparciem fotela kierowcy znajduje się przytwierdzone do podłogi pojazdu biurko o wymiarach blatu około 1100 x 600 mm, z prawym rogiem ściętym celem ułatwienia wejścia z zewnątrz do części biurowej samochodu. Pod blatem przed lewym siedzeniem kanapy znajduje się wysuwana półka pod komputer przenośny (laptop), posiadająca zabezpieczenia uniemożliwiające przesuwanie się urządzenia gdy pojazd jest w ruchu. Poniżej znajdują się min. 3 szuflady jedna pod drugą na materiały biurowe i druki. Pod blatem, przed prawym tylnym siedzeniem znajdować się ma schowek na urządzenie wielofunkcyjne i papier. Przy biurku znajduje się dwuosobowa kanapa lub 2 fotele, ustawiona/e przodem do kierunku jazdy i przytwierdzona/e do podłogi pojazdu w odległości umożliwiającej obsługę laptopa umieszczonego na wysuwanej półce stolika. Kanapa lub fotele musi(szą) posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne, łatwe do utrzymania w czystości. Kanapa lub fotele powinna/e być zamontowana/e w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie jej/ich w czasie jazdy i być wyposażona/e w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki z regulacją wysokości | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 65. | Oświetlenie części biurowej: - ledowe umieszczone w górnej części przedziału biurowego oświetlające całą część biurową, - oświetlenie nad miejscem pracy (tj. nad biurkiem, ledowe zamontowane w suficie części biurowej). Oświetlenie zamontowane w suficie pojazdów powinno być zamontowane tak, aby nie wystawało poniżej jego poziomu więcej niż 10mm. | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 66. | Część magazynowa oddzielona przegrodą od części biurowej znajdująca się za oparciem kanapy/foteli, składa się z szafek z szufladami, półkami i schowkami na stałe przymocowanymi do podłoża. Szafki winny być dostępne z zewnątrz pojazdu po otwarciu tylnych drzwi. Muszą posiadać zabezpieczenia przeciwko przemieszczaniu się przechowywanego w nich sprzętu. Na półkach, w szufladach i schowkach będzie przechowywane m.in. wyposażenie techniczne. Wykaz wyposażenia technicznego jakie Zamawiający planuje umieścić w części magazynowej zawiera załącznik do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca przy projektowaniu części magazynowej - szafek z szufladami, półkami i schowkami winien uwzględnić możliwość rozmieszczenie w nich wskazanego w załączniku sprzętu i wyposażenia. | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 67. | Oświetlenie części magazynowej – ledowe wbudowane w sufit pomiędzy drzwiami tylnymi a zabudową | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 68. | W części magazynowej z tyłu pojazdu zamontowany zbiornik na wodę do mycia rąk. Obieg wody grawitacyjny, zapewniony łatwy dostęp | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 69. | Wszystkie zamontowane w pojeździe meble wykonane muszą być z materiałów wytrzymałych, nie obciążających pojazdów, wodoodpornych, dopuszczonych do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 70. | Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone samozatrzaskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| 71. | Ściany boczne przedziału biurowo-magazynowego wyłożone tworzywem, a podłoga wykładziną z powłoki antypoślizgowej, antyelektrostatycznej, zachodzącą na ściany pojazdu – zapewniająca łatwość utrzymania czystości | projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego Spełnia/nie spełnia |
| Gwarancja |
| 72. | Okres gwarancji na samochód – min 24 miesiące lub przebieg min 100 000 km (w zależności, co pierwsze nastąpi) na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń - obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, mechanikę. | Opis: |
| 73. | Okres gwarancji na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną – 24 miesiące. | Spełnia/nie spełnia |
| 74 | Gwarancja na powłokę lakierniczą nadwozia – min 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego ani od limitu przejechanych kilometrów. Gwarancja na perforację karoserii - 60 miesięcy. | Opis: |
| Serwis |
| 75. | Serwis gwarancyjny pojazdu realizowany w siedzibie zamawiającego, w przypadku braku możliwości technicznych dokonania naprawy w lokalizacji zamawiającego, wykonawca na własny koszt transportuje pojazd do najbliższego ASO dla siedziby Zamawiającego i po dokonaniu naprawy do siedziby zamawiającego. Odległość do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi nie może przekraczać 150 km od siedziby zamawiającego. | Spełnia/nie spełnia |
| 76. | Serwis zabudowy realizowany w siedzibie zamawiającego lub w wyznaczonych punktach, w odległości nie większej niż 150 km od siedziby zamawiającego. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny. | Spełnia/nie spełnia |
| 77 | W okresie gwarancyjnym wykonawca zapewnia zamawiającemu przyjazd serwisu w ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia awarii, wady, usterki. | Spełnia/nie spełnia |
| Dokumentacja |
| 78. | Wykonawca – przed wykonaniem zabudowy przedziału biurowo-magazynowego – uwzględni wskazania Zamawiającego i uzyska pisemną akceptację na: planowane rozmieszczenie kanapy oraz mebli w części biurowej rodzaj użytych materiałów, planowaną kolorystykę, planowaną zabudowę w części magazynowej |
| 79. | Wykonawca przedkłada pisemne zobowiązanie o dostarczeniu przy odbiorze pojazdów świadectw zgodności dla pojazdów skompletowanych gwarantujących rejestrację pojazdów jako specjalnych |
| 80. | Dokumenty do przekazania zamawiającemu przy odbiorze: schematy elektryczne zabudowy, instrukcje demontażu zabudowy, faktura, książka serwisowa lub karta serwisowa pojazdu, homologacja na pojazd skompletowany, wykaz stacji ASO |

Miejscowość ……………, dnia ………….2017 r.      ………………....................................................

(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub

osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (dot. poz. 66)

| Lp. | Opis wyposażenia |
| --- | --- |
| a | b |
| 1. | Generator prądotwórczy 2,8 kW ( prądu ciagłego 2,8 kW) z rozruchem elektrycznym typu HONDA EU 30 zasilanego benzyną |
| 2. | Klucze nasadowe, zestaw 52 częściowy 1 kpl. Klucze płasko oczkowe 4-32 mm zestaw 26 częściowy 1 kpl. Klucze imbusowe 4-20 mm, zestaw 13 częściowy 1 kpl. Klucz nastawny francuski 0-55 1 kpl. Zestaw kluczy typu torx 6-elementowy 1 kpl. Śrubokręt uniwersalny, min. 6 końcówek 1 kpl. Kombinerki uniwersalne 1 szt. Obcęgi 1 szt. Szczypce płaskie 1 szt. Uniwersalny klucz do kół (krzyżakowy) 1 szt. Wiertarko-wkrętaka akumulatorowa 1 kpl. Nóż wielofunkcyjny typu multitool, min. 12 elementów 1 szt. Młotki 3 kg 1 szt. Latarka LED stanowiskowa 1 kpl. Zszywacz tapicerski 1 kpl. Piłka ręczna do drewna 1 szt. Piłka do metalu 1 szt. Przecinak mały i duży 1 kpl. Taśmy centymetrowe zwijane 5m i 20 m 1 kpl. Wymagane oznaczenie CE. |
| 3. | Rękawice robocze z powłoką antyprzecięciową 12 kpl. |
| 4. | Kombinezon elektrostatyczny 4 szt. w rozmiarze XL. Wymagane oznaczenie CE |
| 5. | Szlifierka kątowa |
| 6. | Wiertarka udarowa dwubiegowa 1 szt.: |
| 7. | Nitownica ręczna |
| 8. | Podnośnik hydrauliczny 1 szt.: - udźwig 8t. - wysokość podnoszenia min. 0,5 m. |
| 9. | Leżanka monterska samochodowa, na 4-ch kółkach obrotowych |
| 10. | - kliny 4 szt., - kobyłki 2 szt. |
| 11. | Drabina szturmowa składana o długości min. 3 m. 1 szt. |
| 12. | Zestaw lamp do oświetlenia placu kontroli w technologii LED 1 kpl.: w skład zestawu wchodzą 2 lampy halogenowe LED o mocy min. 50 W każda o rozproszonym strumieniu światła, z możliwością regulacji pochylenia w pionie, na stojaku o wysokości około 15 cm z podstawą magnetyczną, obudowa z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne, zasilacz sieciowy, z kablem zasilającym o długości min 10 m |
| 13. | Zestaw do kontroli drogowej i zatrzymywania pojazdów (punkt blokadowy) 1 kpl.: - lampy ostrzegawcze 4 szt., - baterie do lampy 8 szt., - pachołek drogowy wys. 50 cm z lampą diodową składany 4 szt., - tarcza do zatrzymywania pojazdów 4 szt., - taśma ostrzegawcza 3 rolki po 100 m 1 szt. |
| 14. | Nożyce ręczne do drutu i prętów Ф10 mm 1 szt. |
| 15. | Siekiera 1000 g 1 szt. |
| 16. | Łom 1 m 1 szt. |
| 17. | Saperka 1 szt. |
| 18. | Ręczny wykrywacz metali 1 szt. |
| 19. | Laserowy miernik odległości 1 szt. |
| 20. | Lornetka przystosowana do obserwacji w dzień i w nocy 2 szt.: powiększenie min. 8x, średnica obiektywu min. 50 mm, pole widzenia na 1000 m min. 100 mm, liczba zmroku min. 20, siła światła min. 45, auto-fokus, uszczelnienie azotem, masa - maks. 1,3 kg. |